## Slide 1
INFORMATIK PROJEKT
ESP32
Wetterstation
Verteiltes Messsystem mit ESP-NOW, Sensor-Integration
und lokalem OLED-Display
DHT11 · DS18B20 · ESP-NOW · REST API · OLED SH1106 · U8g2

## Slide 2
PROBLEMSTELLUNG
Was soll das System lösen?
Raumklima unbekannt
Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum werden nicht erfasst.
Wetterdaten fehlen lokal
Aktuelle Außenwetterdaten aus Wien Donaufeld nicht verfügbar.
Keine zentrale Anzeige
Messwerte sollen kompakt auf einem Display dargestellt werden.

## Slide 3
SYSTEM-ARCHITEKTUR
Überblick: Zwei ESP32 im Verbund
ESP32 SENDER
🌡 DS18B20 Temperatursensor
💧 DHT11 Luftfeuchtigkeitssensor
🌐 REST API (Wien Donaufeld)
🖥 Webserver (HTML-Übersicht)
ESP-NOW
ESP32 EMPFÄNGER
📡 ESP-NOW Empfang
🖥 OLED 128×64 (SH1106)
📊 U8g2-Bibliothek
🔄 Echtzeit-Anzeige
☁ techweb.at API → JSON Parsing

## Slide 4
ESP-NOW KOMMUNIKATION
Wie sprechen die zwei ESP32 miteinander?
Was ist ESP-NOW?
Proprietäres WLAN-Protokoll von Espressif
Kein Router nötig – direkte Peer-to-Peer Verbindung
Sehr geringe Latenz (< 10 ms)
Max. 250 Bytes pro Paket
Datenstruktur (struct)
typedef struct struct_message {
float raumTemp; // °C
float raumHum; // %
float wetterTemp;
float wetterHum;
char ort[32];
} struct_message;
SENDER
ESP32 #1
struct senden
esp_now_send()
📶 2.4 GHz
Ohne Router
Callback auslösen
onReceive()
EMPFÄNGER
ESP32 #2
⚡ Wichtig: Sender und Empfänger müssen auf dem GLEICHEN WLAN-Kanal funken. Der Kanal wird via esp_wifi_set_channel() manuell auf Kanal 1 gesetzt.

## Slide 5
SENDER – TECHNISCHE DETAILS
ESP32 #1: Sensoren, API & Webserver
🌡 DS18B20 (OneWire)
GPIO 12
Dallas-Protokoll
sensors.getTempCByIndex(0)
💧 DHT11
GPIO 4
Temperatur & Luftfeuchtigkeit
dht.readHumidity()
🌐 REST API
techweb.at JSON-Feed
Filter: Wien Donaufeld
HTTPClient + ArduinoJson
🖥 Webserver
Port 80
HTML auto-refresh (5s)
Raum- + Außenwetter
🔄 WLAN-Fallback: Verbindet zuerst mit UPCBAF4A58, bei Fehler automatisch mit "abdel"

## Slide 6
EMPFÄNGER – OLED DISPLAY
ESP32 #2: Empfang & Visualisierung
Raumwerte:
22.5 C 48.0 %
Wien Donaufeld
18.2 C / 65.0 %
128×64 OLED (SH1106)
Display-Bibliothek: U8g2
I²C via Wire (SDA=21, SCL=22) · Font: u8g2_font_6x10_tf
1
clearBuffer()
Internen Puffer leeren
2
setFont()
Schriftart setzen
3
drawStr() / print()
Text auf Puffer schreiben
4
sendBuffer()
Puffer auf Display übertragen

## Slide 7
HERAUSFORDERUNGEN & LÖSUNGEN
Probleme während der Entwicklung
⚠ ESP-NOW + WLAN gleichzeitig aktiv
✓ WiFi.mode(WIFI_STA) beibehalten + Channel manuell auf 1 setzen via esp_wifi_set_channel(). Ohne gleichen Kanal kommen keine Pakete an.
⚠ Alte Callback-Signatur (esp_now_recv_info_t)
✓ Neuere ESP-IDF Versionen erwarten andere Parameter. Lösung: onReceive(const uint8_t *mac, const uint8_t *data, int len) ohne Info-Struct.
⚠ WLAN-Verbindungsaufbau blockiert Loop
✓ Timeout-Mechanismus mit 3 Versuchen à 10s. Bei Fehler Fallback auf zweites WLAN (Hotspot). Kein blockierendes while(true).

## Slide 8
CODE – RÄUMLICHE MESSWERTE
Wie werden Raumtemperatur & Luftfeuchtigkeit erfasst?
🌡 DS18B20 – Temperatursensor (OneWire)
// Sensor initialisieren
OneWire oneWire(12);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Messung auslösen & lesen
sensors.requestTemperatures();
float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
GPIO 12 → OneWire Bus → Temperatur in °C
💧 DHT11 – Temperatur & Luftfeuchtigkeit
// Sensor initialisieren
DHT dht(4, DHT11);
// In setup():
dht.begin();
// Messung lesen:
float hum = dht.readHumidity();
GPIO 4 → 1-Wire Protokoll → Luftfeuchtigkeit in %
In loop(): daten.raumTemp = tempC; daten.raumHum = hum; → dann via ESP-NOW gesendet

## Slide 9
CODE – ESP-NOW IMPLEMENTIERUNG
Sender & Empfänger im Code-Vergleich
📤 SENDER – setup() & loop()
// MAC-Adresse des Empfängers
uint8_t broadcastAddress[] =
{0x00,0x70,0x07,0x26,0xB7,0xAC};
// ESP-NOW init in setup()
esp_now_init();
esp_now_register_send_cb(onSent);
// Peer hinzufügen
esp_now_peer_info_t peerInfo = {};
esp_now_add_peer(&peerInfo);
// Senden in loop()
esp_now_send(broadcastAddress,
(uint8_t*)&daten,
sizeof(daten));
📥 EMPFÄNGER – setup() & Callback
// Callback: wird bei Empfang
// automatisch aufgerufen
void onReceive(
const uint8_t *mac,
const uint8_t *inData,
int len) {
memcpy(&daten, inData,
sizeof(daten));
}
// Registrierung in setup()
esp_now_init();
esp_now_register_recv_cb(
onReceive);
💡 memcpy() kopiert die empfangenen Bytes direkt in die struct – kein manuelles Parsen nötig!

## Slide 10
FAZIT & AUSBLICK
Was wurde erreicht?
✅ Zwei ESP32 kommunizieren zuverlässig via ESP-NOW
✅ Lokale Sensordaten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) werden erfasst
✅ Aktuelle Wetterdaten aus dem Internet werden eingebunden
✅ Kompakte Darstellung auf 128×64 OLED-Display
✅ HTML-Webserver ermöglicht Einsicht im Browser
🔭 Ausblick: Datenspeicherung (SD-Karte), historische Graphen, MQTT-Integration, Batteriebetrieb